## Slide 1
VII Международная конференция
Литература
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ НА ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУАРОВОГО ГРАФЕНА
Хазанова С.В., Савельев В.В.
МОСКВА
20-22 ОКТ
Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов
2025
Графен, в силу особенности своей структуры, обладает уникальными свойствами, однако монослой графена не имеет запрещенной зоны. Создание запрещённой зоны и сверхпериода возможно осуществить, используя двуслойный графен. При разориентации слоев двуслойного графена возникает чередование кристалло-
графических АВ- и AA- областей графена,
что приводит к периодичности геометри-
ческих (порядка 10 нм.) и энергетических
параметров. Вследствие этого можно
регулировать параметры приборов
на основе данных структур.
Метод расчёта.
Метод матрицы переноса, записанной для структуры, описываемой уравнением Дирака:
связывает волновые функции до
и после прохождения структуры
, где
Угол падения волны θ отсчитывается от нормали.
Long-Jing Yin et al, Phys. Rev. B, 92, 081406, 2015.
Qinci Wu et al, Nature Communications 15, 368, 2024.
A. Kumar, J. Phys. Condens. Matter., 34, 015302, 2021
Для расчётов оптического коэффициента отражения были использованы измерения показателя преломления в АА и АВ упакованном двуслойном графене [3], а также их немонотонные зависимости от энергии [4].
Матрицы, записанные для описания поведения
волновых функций внутри и на границе барьера:
используются для составления матрицы прохож-
дения через единичный барьер:
Тогда матрица прохождения через всю структуру:
Результаты и выводы.
Изменения угла разориентации двуслойного муарового графена приводит к вариации периода потенциала структуры, создаваемого областями с различной (AA и AB) кристаллографической упаковкой, имеющими немонотонные зависимости показателя преломления от энергии (Δn~1.5).
1) Наличие дефекта или неоднородности размером около 5 периодов графеновой структуры приводит к появлению моды внутри запрещённой зоны в спектре коэффициента отражения. В зависимости от параметров структуры запрещенная зона может смещаться в область оптического диапазона ( рис. 3,4).
2) Изменение направления распространения электронной волны меняет положение и ширину запрещенных зон в спектре коэффициента отражения. Запрещенная зона в спектре коэффициента отражения смещается в область более высоких энергий с уменьшением периода муара. Данные исследования могут быть полезны при создании сенсорных устройств на основе графена.
.
в
г
Рис. 1. а) и б) смоделированная структура муарового бислоя графена (Θ = 5° и 10°), в) и г) – STM изображения муарового бислоя графена [2]
Рис. 5. Спектр отражения периодической графеновой структуры с неоднородностью в виде двух барьеров при разных периодах сверхрешетки (направление II).
Рис. 2. Профили потенциала для направлений II, I и III падения электронной волны в плоскости графенового листа
Рис. 3. Спектр коэффициента отражения графеновой структуры с неоднородностью различной ширины (направление II, угол разориентации 0.1º)
Рис. 4. Спектр отражения периодической графеновой структуры при распространении электронной волны вдоль различных направлений. Диапазоны запрещенных зон: 2.4-3.2 эВ и 4.8-5.6 эВ для направления II
2.9-3.6 эВ и 4.7-5.6 эВ для направления III